Máy phát điện DENYO - Made in Japan

| Model | DCA-20ESK | DCA-25ESK | DCA-25ESI |
| --- | --- | --- | --- |
| CỦ PHÁT ĐIỆN DENYO |
| Tần số | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Công suất liên tục | kVA | 17 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Công suất dự phòng | kVA | 18.7 | 22 | 22 | 27.5 | 22 | 27.5 |
| Số pha | 3 pha - 4 dây |
| Điện áp | V | 220 / 240 | 220 / 380 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Độ ổn định điện áp | % | ( 0.5 |
| Kích từ | Kích từ quay không chổ than kết hợp với AVR |
| Cấp cách điện | Cấp F |
| ĐỘNG CƠ |
| Loại động cơ | Kubota | Kubota | Isuzu |
| Model | V2203-KB | V2203-KB | AA-4LE2 |
| Công suất | kW | 15.8 | 18.8 | 18.4 | 23.7 | 19.1 | 23.5 |
| Số xi lanh | 4 | 4 | 4 |
| Dung tích xi lanh | 2.197 | 2.197 | 2.197 |
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện | Điện |
| Nhiên liệu | Diesel | Diesel | Diesel |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 4.2 |
| Dung tích dầu bôi trơn | L/h | 7.6 | 7.6 | 8.5 |
| Dung tích nước làm mát | L | 7.9 | 7.9 | 6.6 |
| Ắc quy x dung lượng | V-Ah | 80D26R X 1 |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 62 | 70 |
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
| Dài | mm | 1540 | 1540 | 1540 |
| Rộng | mm | 650 | 650 | 680 |
| Cao | mm | 900 | 900 | 900 |
| Trọng lượng | Kg | 579 | 591 | 564 |
| ĐỘ ỒN |
| Độ ồn cách 7m | dB(A) | 62 | 64 | 62 | 64 | 59 | 60 |

Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước