Máy phát điện DENYO Model DCA-6ESX2, DCA-10ESX

| Model | DCA -6ESX2 | DCA- 10ESX |
| --- | --- | --- |
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO |
| Tần số | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Công suất định mức | KVA | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Điện áp | V | 220/240 |
| Tốc độ quay | v/ph | 1500/1800 |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Số pha | 1 pha – 2 dây |
| Kích từ | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR |
| Số cực | 4 |
| ĐỘNG CƠ |
| Loại động cơ | KOBUTA |
| Model | D905-K2B | D1403-KA |
| Số xi lanh | 3 |
| Dung tích xi lanh | L | 0.898 | 1.393 |
| Công suất | KW | 6.4 | 7.7 | 10.2 | 12.4 |
| Ắc quy | V-Ah | 12-45x1 | 12-70x1 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 36 | 62 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải | L/h | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.9 |
| Độ ồn các 7m | dB(A) | 65 | 65 |
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
| Dài | mm | 1230 | 1390 |
| Rộng | mm | 650 | 650 |
| Cao | mm | 760 | 900 |
| Trọng lượng | Kg | 368 | 503 |

Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước