Máy phát điện DENYO TLG-12ESX, TLG-15ESX

Models TLG – 12ESX TLG – 15ESX ĐẦU PHÁT ĐIỆN DENYO Tần số Hz 50 60 50 60 Công suất định mức KVA 10.5 12.0 13.0 15.0 Điện áp V 220/240 Tốc độc quay v/ph 3000 3600 3000 3600 Hệ số công suất 1.0 Số pha Một pha Sô dây 2 Kích từ Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR Cấp cách điện Cấp F ĐỘNG CƠ Model Yanmar 3TNV70-F Yanmar 3TNV76-F Loại động cơ Động cơ 4 thì, làm mát bằng nước Số xi lanh 3 3 Dung tích xi lanh L 0.854 1.115 Công suất Kw 12.6 15.4 15.8 18.9 Ắc quy V-Ah 12 - 55 x 1 Nhiên liệu Diesel Dung tích bình nhiên liệu L 51 Tiêu hao nhiên liệu 75% tải L/h 3.3 4.0 3.9 4.9 Độ ồn cách 7m dB(A) 63 65 67 68 KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG Dài mm 1400 1400 Rộng mm 690 690 Cao mm 930 930 Trọng lượng Kg 407 440 Những thông số kỹ thuật của máy thiết bị có thể thay đổi mà không phải báo trước